ANALIZA CHROMATOGRAFICZNA (HPLC)

TABLETEK SALISAL ORAZ KINETYKA UWALNIANIA SUBSTANCJI CZYNNYCH LEKU.

Bogdan Gulanowski, Tomasz Grabowski, Joanna Lehmann,

Tomasz Burycz, Halina Krutul*

# Laboratorium Doświadczalne, WZZ Herbapol S.A., ul. Ks. Witolda 56, Wrocław

* Zakład Technologii Postaci Leku, Akademia Medyczna we Wrocławiu,

ul. Szewska 38, Wrocław

Skuteczność oraz bezpieczeństwo stosowania leków ziołowych, to główny cel wprowadzanych obecnie coraz bardziej rygorystycznych uregulowań prawnych dotyczących rejestracji tej grupy farmaceutyków. Wzrastające wymagania jakościowe obejmują również surowce i półprodukty pochodzenia roślinnego, które muszą być standaryzowane na określoną zawartość substancji czynnych. Jeżeli substancje te nie zostały zidentyfikowane dla danego zioła, standaryzacja obejmuje zawartość tzw. związków markerowych. Jednoznaczna charakterystyka chemiczna surowców, zawierająca także ilościowe oznaczenia potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia zanieczyszczeń, pozwala otrzymać z tych surowców roślinne preparaty medyczne o sprecyzowanym i powtarzalnym działaniu farmakologicznym. Metody analizy ilościowej stosowane do charakterystyki gotowego preparatu muszą spełniać określone warunki. Powinny być specyficzne, powtarzalne, cechować się liniowością oraz odpowiednim odzyskiem analizowanej substancji.

Pomimo istnienia metody farmakopealnej oznaczania glikozydów fenolowych w korze wierzby (FP V), opracowano nową metodę analizy chromatograficznej HPLC. Służy ona charakterystyce ziołowych tabletek Salisal, wyciągu suchego z kory wierzby oraz surowca – kory wierzby purpurowej. Metoda ta, podobnie jak metoda farmakopealna, polega na alkalicznej hydrolizie glikozydów fenolowych do salicyny, rozdziale HPLC i ilościowym oznaczeniu salicyny wobec krzywej standardowej. Rozdział HPLC zobojętnionego hydrolizatu ekstraktu z kory wierzby został przeprowadzony na kolumnie LiChrospher 100 RP18 (5 (m, 250 mm x 4 mm), z prekolumną. Rozdział przeprowadzono w układzie gradientowym, do elucji użyto dwóch roztworów A: acetonitryl - 1 mM kwas fosforowy 1:9, B: acetonitryl - 1 mM kwas fosforowy 8:2. Analizę przeprowadzono przy przepływie 1 ml/min i długości fali wynoszącej 268 nm. Oznaczenia zawartości glikozydów fenolowych wykonane dla 14 różnych próbek kory wierzby purpurowej potwierdziły informacje o dużym zróżnicowaniu tego surowca. Zawartość glikozydów fenolowych w korze wynosiła od 0,04 % do 9,3 %.

Identyczny rozdział chromatograficzny zastosowano dla wyciągu suchego z kory wierzby purpurowej oraz tabletek Salisal (Rys.1). Opracowaną metodę oznaczania zawartości glikozydów fenolowych w tabletkach cechuje  odzysk 100,13 % i względne odchylenie standardowe wynoszące 0,70 %. Otrzymany profil elucji służy również, jako tak zwany finger print, w trakcie badania stabilności preparatu. Porównanie profili elucji, wykonanych w różnym czasie przechowywania tabletek Salisal, wykazało brak znaczących zmian w składzie eluowanych z kolumny HPLC związków, z których identyfikowana była tylko salicyna. Przeprowadzone badania trwałości tabletek Salisal wykazały, że po okresie jednego roku zawartość glikozydów fenolowych spadła o ok. 5 % ich ilości nominalnej.

Rys.1 Profil elucji HPLC dla tabletek                                           Rys.2 Krzywa uwalniania dla tabletek

Wykonano także, zgodnie z wymaganiami FP V, badania czasu uwalniania oraz krzywą uwalniania (Rys.2). Zgodnie z założeniami teorii momentów statystycznych SMT (Statistical moments theory) ustalono wartość stałej szybkości uwalniania glikozydów fenolowych oraz średniego czasu rozpuszczania – MDT (Mean dissolution time). Obliczenia wykonano na podstawie wartości pola powierzchni pierwszego momentu AUMC(0-tlast) (Area under the first moment curve) oraz pola powierzchni pod uzyskanymi krzywymi uwalniania AUC(0-tlast) (Area under curve). Pola powierzchni obliczono metodą sumowania pól trapezów. Szybkość uwalniania leku określona tą metodą wyniosła ok. 2,5 %/min, a MDT dla badanego preparatu ok. 40 min. Zgodnie z założeniami kinetyki procesów pierwszego rzędu obliczono także wartość okresu półtrwania dla procesu uwalniania który wyniósł ok. 28 min.